## Slide 1
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
13/2016/TTLT-BGDĐT-BYT
Tháng 8 năm 2017

## Slide 2
Phòng sinh hoạt chung
Phòng ngủ
Bàn ghế
Bảng
Chiếu sáng
Đồ chơi
CẤP MẦM NON

## Slide 3
Yêu cầu:
Diện tích từ 1,5-1,8m2/1 trẻ nhưng không được nhỏ hơn 24m2/phòng đối với nhóm trẻ và 36m2/1 phòng đối với lớp mẫu giáo
Tuy nhiên:
Đv nhóm trẻ tư nhân qui mô nhỏ, nếu phòng nhỏ hơn 24m2 nhưng vẫn đảm bảo trên 1,8m2/1 trẻ: Đạt 0,4/0,5đ
PHÒNG SINH HOẠT CHUNG

## Slide 4
Đảm bảo chiếu sáng: Theo TCVN3907 (6.2)
Độ rọi ngang trên mặt bàn làm việc 300lux
Tỷ lệ giữa diện tích cửa sổ với diện tích sàn là 1/5
Thông gió tự nhiên Theo TCVN3907
Phòng học cần bố trí hệ thống thông gió nhân tạo như quạt trần, quạt thông gió...
Được trang bị đầy đủ thiết bị học tập, đồ chơi theo TT02/2010/TT-BGDĐT
PHÒNG SINH HOẠT CHUNG

## Slide 5
Diện tích từ 1,2 m2/trẻ - 1,5 m2/trẻ nhưng không được nhỏ hơn 18m2/phòng đối với nhóm trẻ và 30m2/phòng đối với lớp mẫu giáo
Yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông
Được trang bị đầy đủ đệm, chiếu, tủ, kệ, giá đựng các đồ dùng
PHÒNG NGỦ

## Slide 6
Sử dụng bàn ghế 2 chỗ ngồi, mặt bàn phẳng, nằm ngang, ghế rời có tựa lưng
Chiều cao bàn, ghế phù hợp với chiều cao của trẻ, khoảng cách giữa chiều cao bàn và mặt ghế ngồi không thấp hơn 220mm và không cao hơn 270mm
BÀN GHẾ

## Slide 7
Có đủ 3 cỡ bàn ghế A, B, C tương ứng với nhóm tuổi của trẻ theo quy định TCVN1993
BÀN GHẾ
Kích thước cơ bản (cm) | Cỡ số |  | 
 | A | B | C
Chiều cao bàn (H) | 40,0 | 44,5 | 49,0
Chiều rộng của mặt bàn (B) | 45,0 | 45,0 | 45,0
Chiều dài của mặt bàn (2 chỗ ngồi) (L) | 90,0 | 90,0 | 90,0
Chiều cao của ghế (h) | 23,0 | 25,5 | 28,0
Chiều rộng mặt ghế (b) | 24,0 | 24,0 | 26,0
Chiều sâu mặt ghế | 25,0 | 25,0 | 26,0
Chiều cao của lưng tựa | 23,5 | 24,5 | 25,0
Độ nghiêng của tựa lưng (nghiêng về phía sau) | 7o | 7o | 7o
Cỡ số | Chiều cao học sinh (cm)
A | 80,0 – 90,0
B | 90,0 – 100,0
C | 100,0 – 110,0

## Slide 8
Số lượng đáp ứng theo quy định tại Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐ
1 bảng quay 2 mặt
Bảng con quy định số lượng tùy theo độ tuổi
Bảo đảm an toàn, có giá trị sử dụng cao, phù hợp với nội dung giáo dục
BẢNG

## Slide 9
Phòng sinh hoạt chung, phòng tắm rửa, phòng vệ sinh, hiên chơi, nhà bếp được chiếu sáng tự nhiên, trực tiếp
Chiếu sáng nhân tạo ở hành lang, cầu thang bảo đảm không nhỏ hơn 100 Lux, các phòng khác bảo đảm không nhỏ hơn 300lux
Tỷ lệ diện tích cửa sổ với diện tích sàn của các phòng không nhỏ hơn 1/5.
CHIẾU SÁNG

## Slide 10
Đồ chơi bảo đảm an toàn theo quy định tại Thông tư số 16/2011/TT-BGDĐT và Thông tư 18/2009/TT-BKHCN (QCVN 03: 2009/BKHCN)
Yêu cầu về cơ lý
Yêu cầu về chống cháy
Yêu cầu về hóa học: độ pH của chất lỏng, hàm lượng formaldehyt, hàm lượng amin thơm
Yêu cầu đối với đồ chơi dùng điện
ĐỒ CHƠI

## Slide 11
Đồ chơi có tính giáo dục và tính thẩm mỹ, giúp trẻ phát triển khả năng vận động, ngôn ngữ, cảm xúc, thẩm mỹ và quan hệ xã hội
Phù hợp với thuần phong mỹ tục, tâm sinh lý lứa tuổi
Có tủ, giá đựng đồ chơi ngăn nắp, gọn gàng
ĐỒ CHƠI

## Slide 12
CẤP TH, THCS,THPT
Phòng học
Phòng học bộ môn lý, hóa, sinh
Phòng học CNTT
Bàn ghế phòng học
Bàn ghế phòng bộ môn lý, hóa, sinh
Phòng học bộ môn CNTT
Bảng
Chiếu sáng

## Slide 13
Diện tích trung bình không dưới 1,25m2/1 hs (đối với tiểu học) 1,5m2/1 hs (đối với trung học)
Phòng học được thiết kế 2 cửa ra vào, một cửa ở đầu lớp, một cửa ở cuối lớp; cửa đi có 2 cánh, chiều rộng không nhỏ hơn 1,0m và mở ra phía hành lang
Các phòng học không được thông nhau và được ngăn cách với các phòng có nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi, hơi khí độc hoặc mùi khó chịu
PHÒNG HỌC

## Slide 14
Phòng học thông thoáng, mát về mùa hè, ấm về mùa đông
Có hệ thống thông gió nhân tạo như quạt trần, quạt tường, quạt thông gió
PHÒNG HỌC

## Slide 15
Nồng độ khí CO2 trong phòng học không quá 0,1%
- Những phòng học ko gắn máy lạnh thì đánh giá căn cứ vào phòng có quạt ko? Có đủ diện tích cửa sổ (trên 1/5 DT sàn lớp)? sĩ số HS?
- Những phòng gắn máy lạnh nếu không có máy đo thì căn cứ: Có đủ quạt hút ko? Quạt hút có hoạt động ko? Sĩ số học sinh trong phòng phải đạt 2,5m2/HS.
PHÒNG HỌC

## Slide 16
Phòng học yên tĩnh, tiếng ồn nền không quá 55 dBA theo mức âm tương đương
- Phải mời đơn vị có chức năng đo hoặc dựa vào kết quả đo của TTBVSKLĐMT.
- Nếu ko có máy đo thì những trường nội thành, phòng học gần đường cái lớn là trừ điểm hết (căn cứ theo kết quả TTBVSKLĐMT 5 năm qua cho thấy vậy )
PHÒNG HỌC

## Slide 17
Diện tích tối thiểu cho 1 học sinh đối với cấp THCS là 1,85m2, đối với cấp THPT là 2m2
Chiều cao từ 3,30m trở lên; chiều ngang có kích thước tối thiểu 7,2m,
tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng không lớn hơn 2;
Có phòng chuẩn bị với diện tích từ 12m2 đến 27m2 và được bố trí liền kề, có cửa thông với phòng học bộ môn
PHÒNG HỌC BỘ MÔN LÝ, HÓA, SINH

## Slide 18
Bố trí 2 cửa ra vào phía đầu và cuối phòng, chiều rộng cửa đảm bảo yêu cầu thoát hiểm
Có bảng nội quy và hướng dẫn an toàn được viết rõ ràng, cụ thể, đầy đủ và được treo ở nơi dễ đọc
Thông thoáng, nồng độ khí CO2 không quá 0,1% và nồng độ các chất hoá học khác trong không khí nằm trong giới hạn cho phép
PHÒNG HỌC BỘ MÔN LÝ, HÓA, SINH

## Slide 19
Diện tích tối thiểu cho 1 học sinh đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở là 2,25m2, đối với cấp trung học phổ thông là 2,45m2
Đảm bảo an toàn về điện và an toàn điện từ trường cho học sinh theo quy định
PHÒNG HỌC CNTT

## Slide 20
Diện tích tối thiểu cho 1 học sinh đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở là 2,25m2, đối với cấp trung học phổ thông là 2,45m2
Đảm bảo an toàn về điện và an toàn điện từ trường cho học sinh theo quy định
Phòng học cần được thông khí tốt, nồng độ CO2 không quá 0,1%
PHÒNG HỌC CNTT

## Slide 21
Sử dụng bàn ghế không quá 2 chỗ ngồi, bàn và ghế rời nhau, các góc cạnh nhẵn và an toàn
Có đủ 6 cỡ bàn ghế I, II, III, IV, V, VI tương ứng với chiều cao của học sinh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2011/BGD& ĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011
BÀN GHẾ PHÒNG HỌC

## Slide 22
Là loại chuyên dụng, đáp ứng được các yêu cầu đặc thù của bộ môn
Có hệ thống điện, nước, khí ga theo yêu cầu sử dụng, đảm bảo an toàn cho học sinh khi tiến hành làm thí nghiệm
BÀN GHẾ PHÒNG BỘ MÔN

## Slide 23
Là loại chuyên dụng, đáp ứng được các yêu cầu đặc thù của bộ môn
BÀN GHẾ PHÒNG CNTT

## Slide 24
Sử dụng bảng chống loá và đảm bảo độ tương phản giữa nền bảng và chữ viết
Bảng có màu xanh lá cây hoặc màu đen (nếu viết bằng phấn trắng), màu trắng (nếu viết bằng bút dạ màu đen)
Chiều cao của bảng từ 1,2m - 1,5m, chiều rộng bảng không quá 3,2m, phù hợp với chiều rộng phòng học
Bảng treo ở giữa tường, mép dưới bảng cách nền phòng học từ 0,8m đến 1m
BẢNG

## Slide 25
Hướng lấy ánh sáng tự nhiên là về phía tay trái của học sinh khi ngồi học;
Đối với phòng học: Vùng học tập có hệ số chiếu sáng đồng đều và không dưới 1/2, độ rọi không dưới 300 Lux
Đối với phòng bộ môn: độ rọi trên mặt phẳng làm việc không dưới 300 Lux
Đối với phòng CNTT: Chiếu sáng trên bàn máy tính không dưới 300 Lux
CHIẾU SÁNG

## Slide 26
Tỷ lệ tổng diện tích cửa sổ (vùng lấy ánh sáng) trên diện tích phòng học không dưới 1/5.
Phòng học có hệ thống chiếu sáng nhân tạo, các bóng đèn có chụp chống lóa;
Bóng đèn trên trần treo thấp hơn quạt trần, thành dãy song song với tường có cửa sổ, cách tường từ 1,2 đến 1,5m, có công tắc riêng cho từng dãy
Đèn chiếu sáng bảng được lắp đặt song song với tường treo bảng, cách tường 0,6m và cao hơn mép trên của bảng 0,3m
CHIẾU SÁNG

## Slide 27
BÁO CÁO THEO MẪU CỦA BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH TRONG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 13/2016/TTLT-BGDĐT-BYT

## Slide 28
V. ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN CSVS
STT | NỘI DUNG | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT
1 | Điều kiện về phòng học (diện tích lớp/học sinh) | 80% phòng học của trường đạt thì tính là trường đó đạt | 
2 | Điều kiện về bàn ghế | 80% phòng học của trường đạt thì tính là trường đó đạt | 
3 | Điều kiện về bảng | 80% phòng học của trường đạt thì tính là trường đó đạt | 
4 | Điều kiện về chiếu sáng | 80% phòng học của trường đạt thì tính là trường đó đạt | 
5 | Điều kiện về thiết bị, đồ chơi trẻ em | 80% phòng học của trường đạt thì tính là trường đó đạt | 

## Slide 29
Cỡ số | Mã số | Chiều cao học sinh (cm)
I | I/100 - 109 | Từ 100 đến 109
II | II/110 - 119 | Từ 110 đến 119
III | III/120 - 129 | Từ 120 đến 129
IV | IV/130 - 144 | Từ 130 đến 144
V | V/145 - 159 | Từ 145 đến 159
VI | VI/160 - 175 | Từ 160 đến 175
1. Quy định cỡ số và mã số bàn ghế theo nhóm chiều cao học sinh:

## Slide 30
Thông số | Cỡ số |  |  |  |  | 
 | I | II | III | IV | V | VI
- Chiều cao ghế (cm) | 26 | 28 | 30 | 34 | 37 | 41
- Chiều sâu ghế (cm) | 26 | 27 | 29 | 33 | 36 | 40
- Chiều rộng ghế (cm) | 23 | 25 | 27 | 31 | 34 | 36
- Chiều cao bàn (cm) | 45 | 48 | 51 | 57 | 63 | 69
- Hiệu số chiều cao bàn ghế (cm) | 19 | 20 | 21 | 23 | 26 | 28
- Chiều sâu bàn (cm) | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50
- Chiều rộng bàn (cm) |  |  |  |  |  | 
+ Bàn một chỗ ngồi | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
+ Bàn hai chỗ ngồi | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
2. Quy định kích thước cơ bản của bàn ghế (sai số cho phép của kích thước là ± 0,5cm):

## Slide 31
3. Cách bố trí bàn ghế trong phòng học thông thường:
Các cự ly cơ bản | Bàn hai chỗ ngồi | Bàn một chỗ ngồi
1. Khoảng cách từ mép sau của hàng bàn đầu đến bảng (cm) | 215 | 215
2. Khoảng cách giữa hai dãy bàn (cm) | 80 | Kê ghép như với bàn hai chỗ ngồi theo các quy định như với bàn hai chỗ ngồi
3. Khoảng cách từ mép bàn đến tường của hướng ánh sáng chính chiếu vào phòng học (cm) | 60 | 
4. Khoảng cách từ mép bàn đến tường không phải hướng ánh sáng chính chiếu vào phòng học (cm) | 50 | 
5. Khoảng cách giữa hai hàng bàn (cm) | 95 - 100 | 
6. Khoảng cách từ hàng ghế cuối đến tường phía sau phòng học (cm) | 40 |