## Slide 1: Các điều kiện về cấp thoát nước và vệ sinh môi trường trong trường học
Trung tâm YTDP Thành phố

## Slide 2: NỘI DUNG
Các điều kiện về cấp thoát nước trong trường học.
Công trình vệ sinh.
Xử lý chất thải.

## Slide 3
1. Các điều kiện về cấp thoát nước trong trường học.

## Slide 4: 1. Các điều kiện về cấp thoát nước trong trường học (1).
Quy định tại khoản 1 điều 5 thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT.
Bảo đảm nước uống, nước sinh hoạt.
Số lượng (điểm a, b, c)
a) Trường học cung cấp đủ nước uống cho học sinh, tối thiểu 0,5 lít về mùa hè, 0,3 lít về mùa đông cho một học sinh trong một buổi học;
b) Trường học cung cấp đủ nước sinh hoạt cho học sinh, tối thiểu 4 lít cho một học sinh trong một buổi học; nếu dùng hệ thống cấp nước bằng đường ống thì mỗi vòi sử dụng tối đa cho 200 học sinh trong một buổi học;
c) Trường học có học sinh nội trú cung cấp đủ nước ăn uống và sinh hoạt, tối thiểu 100 lít cho một học sinh trong 24 giờ;

## Slide 5: 1. Các điều kiện về cấp thoát nước trong trường học (2).
Quy định tại khoản 1 điều 5 thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT.
Chất lượng (điểm d).
d) Các trường học sử dụng nguồn nước từ các cơ sở đủ điều kiện cung cấp nước ăn uống và nước sinh hoạt. Trường hợp trường học tự cung cấp nguồn nước thì chất lượng phải bảo đảm tiêu chuẩn về nước ăn uống theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 01:2009/BYT) ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống; về nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 6 -1:2010/BYT) ban hành kèm theo Thông tư số 34/2010/TT-BYT ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai; về nước sinh hoạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 02:2009/BYT) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.

## Slide 6: 1. Các điều kiện về cấp thoát nước trong trường học (3).
1.1 Các nguồn nước sử dụng trong trường học:
Nước uống trực tiếp: nước đun sôi để nguội, nước qua hệ thống máy lọc nước, nước đóng bình.
Nước sinh hoạt: sử dụng trong nhà vệ sinh, vòi nước rửa tay, tưới cây.
Nước chế biến thực phẩm: sử dụng trong căn tin, bếp ăn.

## Slide 7
1.2 Chế độ giám sát nước trong trường học.
a. Nước uống trực tiếp: theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 6 -1:2010/BYT
Tự cung cấp:
Kiểm tra chất lượng nước đầu vào theo QCVN 01:2009/BYT.
Kiểm tra chất lượng nước uống trực tiếp: 06 tháng/lần 02 chỉ tiêu vi sinh vật.
Qua hệ thống máy lọc nước.
Nước đun sôi để nguội -> khuyến cáo không để quá 48 giờ.
Nước đóng bình -> hồ sơ công bố hợp quy, kết quả xét nghiệm nước định kỳ.
1. Các điều kiện về cấp thoát nước trong trường học (4).

## Slide 8: 1. Các điều kiện về cấp thoát nước trong trường học (5).
Hướng dẫn đánh giá theo thang điểm của TT 13: Phần III, mục 3.1
Nước uống:
Hợp đồng cung cấp nước uống (nếu có).
Vệ sinh kho/nơi chứa nước uống (nếu có).
Giấy xác nhận công bố hợp quy nước uống đóng chai (nếu có)
KQXN nước uống định kỳ.
Vệ sinh dụng cụ chứa nước uống cho học sinh.

## Slide 9
b. Nước sinh hoạt (tt):
Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3907: 2011 trường mầm non – Yêu cầu thiết kế.
Mục 6.1.6. Trong mọi khả năng cấp nước đều phải bố trí bể nước dự trữ chung cho toàn trường ở vị trí thuận tiện để phục vụ cho các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo. Giếng nước, bể nước, chum, vại nước cần phải có nắp đậy, độ cao phải đảm bảo an toàn cho trẻ khi sử dụng.
1. Các điều kiện về cấp thoát nước trong trường học (6).

## Slide 10
1.2 Chế độ giám sát nước trong trường học (tt).
b. Nước sinh hoạt: theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2009/BYT
Tự cung cấp: nước giếng khoan.
Sử dụng nguồn nước từ các cơ sở đủ điều kiện cung cấp nước.
Xét nghiệm nước qua bồn chứa 1 lần/năm học.
Nước giếng: XN đủ các chỉ tiêu của QCVN 02:2009/BYT.
Nước từ TCN, nước máy: XN vi sinh 06 tháng/lần.
1. Các điều kiện về cấp thoát nước trong trường học (7).

## Slide 11: 1. Các điều kiện về cấp thoát nước trong trường học (8).
Hướng dẫn đánh giá theo thang điểm của TT 13: Phần III, mục 3.1
Nước sinh hoạt:
Xác định nguồn nước sinh hoạt: xem hóa đơn tiền nước (nếu có).
Kiểm tra KQXN định kỳ: phù hợp với nguồn nước đang sử dụng.

## Slide 12
c. Nước ăn uống, chế biến thực phẩm:
Yêu cầu chất lượng nước đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2009/BYT
Thang điểm đánh giá theo thông tư 13 không có (điểm) nội dung đánh giá về chất lượng nước chế biến thực phẩm.
Thực hiện theo hướng dẫn của Ban quản lý An toàn thực phẩm Thành phố.
1. Các điều kiện về cấp thoát nước trong trường học (9).

## Slide 13: 2. Công trình vệ sinh.

## Slide 14: 2. Công trình vệ sinh.
Quy định tại khoản 2 điều 5 thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT.
a. Yêu cầu thiết kế.
b. Điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh.
c. Chổ rửa tay với xà phòng.

## Slide 15: a. Yêu cầu thiết kế
Trường mầm non: quy định tại mục 5.2.7 và mục 5.5.8 của Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 3907:2011)
Trường tiểu học: quy định tại mục 5.6.1, mục 5.6.2 và mục 5.6.3 của Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 8793:2011)
THCS, THPT: quy định tại mục 5.6 của Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 8794:2011)

## Slide 16: a. Yêu cầu thiết kế
Trường mầm non:
Xây dựng khép kín với phòng sinh hoạt và phòng ngủ hoặc liền kề với nhóm lớp.
Có vách ngăn cao 1,20 m giữa chỗ đi tiểu và bồn cầu.
Bố trí từ 2 đến 3 tiểu treo dùng cho trẻ em nam và từ 2 xí bệt đến 3 xí bệt dùng cho trẻ em nữ.
Chú thích:
Trung bình 10 trẻ ở độ tuổi mẫu giáo cần thiết kế một xí bệt.
Đối với trẻ mẫu giáo cần bố trí nhà vệ sinh riêng cho trẻ em trai, trẻ em gái.

## Slide 17: a. Yêu cầu thiết kế
Trường tiểu học, THCS và THPT:
Khu vệ sinh được bố trí theo các khối chức năng trong trường, đáp ứng yêu cầu sử dụng của giáo viên và học sinh, đảm bảo vệ sinh, không làm ô nhiễm môi trường.
Số lượng:
Học sinh nam: 01 tiểu nam, 01 xí và 01 chậu rửa cho từ 20 học sinh đến 30 học sinh
Học sinh nữ: tối đa 20 học sinh/chậu xí.

## Slide 18: b. Điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh
Áp dụng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 01:2011/BYT) theo Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Yêu cầu:
Nền, trần, tường: sạch sẽ.
Bệ cầu, hố/máng tiểu: sạch.
Không mùi hôi.
Đèn: còn sáng.
Dụng cụ chứa nước trong NVS: Không lăng quăng.

## Slide 19: c. Chỗ rửa tay
Quy định tại điểm c khoản 1 điều 5 thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT:
c) Trường học phải có chỗ rửa tay với nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác.

## Slide 20: c. Chỗ rửa tay
Quy định tại QCVN 07:2010/BYT ban hành kèm theo thông tư số 46/2010/TT-BYT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng chống bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Phần II, mục VI, Điểm 1: nhà ăn, căng tin
1.6. Có hệ thống cung cấp nước sạch và chỗ rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
Phần II, mục VII, Điểm 2: khu vệ sinh
2.2. Khu vệ sinh phải có chỗ rửa tay với nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác; Thiết bị vệ sinh (bồn cầu, bô), nền nhà, tường, máng tiểu phải làm bằng vật liệu dễ cọ rửa và khử trùng;

## Slide 21: c. Chỗ rửa tay
Trường mầm non: quy định tại mục 5.2.7 và 6.1.3 của Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 3907:2011)
Yêu cầu:
Khu vực rửa tay của trẻ được bố trí riêng với tiêu chuẩn từ 8 trẻ/chậu rửa đến 10 trẻ/chậu rửa.
Phải bố trí chỗ rửa tay chân cho trẻ trước khi vào lớp, nhất là khi trẻ ra chơi ở sân vườn, hoặc các khu chức năng.

## Slide 22: c. Chổ rửa tay
Trường tiểu học, THCS và THPT:
Học sinh nam: 01 chậu rửa cho từ 20 học sinh đến 30 học sinh
Học sinh nữ: 01 chậu rửa tối đa 20 học sinh.

## Slide 23: 2. Công trình vệ sinh.
Hướng dẫn đánh giá theo thang điểm của TT13: Phần III, mục 3.2
Công trình vệ sinh:
Đếm số lượng bệ cầu, bồn tiểu, vòi nước rửa tay (chỉ đếm số lượng còn sử dụng được).
Tính tỉ lệ học sinh/bồn cầu, hố tiểu, vòi rửa tay.
Đánh giá vệ sinh theo điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh.

## Slide 24
Số lượng thiết bị: 01 tiểu nam, 01 xí và 01 chậu rửa cho từ 20-30 học sinh. Đối với học sinh nữ tối đa 20 học sinh/1 chậu xí.

## Slide 25: 3. Xử lý chất thải.

## Slide 26: 3. Xử lý chất thải.
Quy định tại khoản 3 điều 5 thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT.
Trường mầm non: 6.1.10 TCVN 3907:2011
Tiểu học: 6.1.7 TCVN 8793:2011
THCS, THPT: 6.1.7 TCVN 8794:2011
“Đảm bảo việc thu gom và xử lí các chất thải đúng quy định. Mỗi phòng học, phòng làm việc phải bố trí đủ các phương tiện, dụng cụ có nắp đậy để phân loại, chứa đựng rác tạm thời. Khu vực sân vườn phải có thùng chứa rác. Vị trí thu gom, xử lý, vận chuyển rác chung của toàn trường phải bố trí cách biệt với các khu vực khác và có lối ra vào riêng, cách khối nhà học không dưới 25 m và nằm ở cuối hướng gió”

## Slide 27: 3. Xử lý chất thải.
Hướng dẫn đánh giá theo thang điểm của TT13: Phần III, mục 3.3
Có hệ thống cống rãnh thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt, không có nước ứ đọng xung quanh trường lớp.
Có thùng chứa rác và phân loại rác thải -> trong lớp, cuối nguồn.
Có hợp đồng với các cơ sở đủ điều kiện thu gom, xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt hoặc tự thu gom, xử lý chất thải, rác thải theo quy định -> hợp đồng/phiếu thu tiền RSH, hợp đồng/bản cam kết với Trạm Y tế về hỗ trợ thu gom RYT.

## Slide 28
4
CẢM ƠN